ПАСПОРТ МЕТОДИКИ

| 1.Наименование методики | Методика судебно-экспертного исследования почв, загрязненных нефтью и нефтепродуктами 7.2 (2) |
| --- | --- |
| 2. Информация о разработчике экспертной методики | Авторы методики: 1. Вороненко Лариса Алексеевна к.х.н. 2. Севрук Светлана Германовна - главный эксперт лаборатории химических и биологических исследований Института судебной экспертизы по городу Алматы ЦСЭ МЮ РК |
| 3. Сущность методики | Комплексное исследование с целью установления наличия и причины загрязнения почвы. Решается по результатам исследований экспертов в области почвоведения и нефти, и нефтепродуктов |
| 3.1. Экспертные задачи, решаемые методикой | К общим задачам экспертизы относятся: диагностические и классификационные - определение вида и местоположения источника негативного антропогенного воздействия; характеристика негативного антропогенного воздействия на окружающую среду во времени и пространстве; определение масштабов, а также выявление условий и обстоятельств, способствующих усилению негативного антропогенного воздействия; идентификационные - установление конкретного источника загрязнения; ситуационные - установление механизма негативного антропогенного воздействия |
| 3.2. Объекты исследования | Объектами экспертного исследования являются – - локальный земельный участок, где обнаружены признаки негативного антропогенного воздействия; - пробы атмосферного воздуха, воды, почвы, отобранные в пределах антропогенного нарушенного объекта окружающей среды; - образцы флоры и фауны, том числе и на микроуровне, подвергшиеся негативному антропогенному воздействию; - механизмы, оборудование или узлы, детали с места, образцы веществ, где произошло рассматриваемое событие; - сведения из технической документации и актов проверки экологического состояния объектов, другие источники информации о негативном антропогенном воздействии на окружающую среду; - результаты обследования объектов окружающей среды санитарно-эпидемиологическими, природоохранными и иными специально уполномоченными органами |
| 3.3. Методы исследования | 1. Экспертный осмотр. 2. Отбор проб. 3. Извлечение загрязняющих веществ из почвы 4.Определение нефти и нефтепродуктов в почве с использованием химических и инструментальных методов (в том числе УФ- ИК-спектрометрия, ТСХ, ВЭЖХ, ГХ, ГХМС, с различными детекторами, методы элементного анализа (РФА, ААС, ИСП/МС)) |
| 3.4. Краткое поэтапное описание методики | Анализ представленных материалов дела. Осмотр места происшествия. Проведение исследований (установление влияния техногенных загрязнений на состояние почвы, извлечение целевых загрязнений из почвы, установление химического состава и определение их концентрации). 4. Оценка выявленных признаков и формулирование выводов. |
| 5. Дата утверждения методики Комиссией по утверждению судебно-экспертных исследований МЮ РК | 09.06.2011 год |
| 6.Должностное лицо экспертного учреждения, составившее паспорт экспертной методики | Севрук С.Г. главный эксперт Института судебной экспертизы по городу Алматы ЦСЭ МЮ РК (2012г.) |